一、土建及装饰工程

1、某高层办公楼框剪结构，楼板大部分都是220厚BDE现浇空心楼板，小部分是200厚以内现浇板，空心板计算规则是“现浇砼空心楼板混凝土按图示面积乘板厚以立方米计算，其中空心管、箱体及空心部分体积扣除”，请问计算规则中的图示面积是指下图中梁中的面积？与空心板相连的梁又应该如何套价？套用空心板定额时没有对应的含模量，其模板如何计算？

请问按以下做法是否可行：

1）空心板套用空心板定额，工程量不含梁的体积，按规定扣除空心部分；

2）梁套用有梁板定额；

3）模板计算将空心板和梁合并计算一个工程量（空心板不扣除空心部分）套用有梁板计算对应的有梁板含模量，转入措施费，清单描述注明为空心板底模和梁的模板工程量（因为模板按含模量和按接触面计算只能选其一）。

- 某结算审核项目，执行2013清单计价规范，固定单价合同，结算时遇到模板工程出现下列情况：

1）某个砼构件招标时没有考虑模板，结算时可否作为清单漏项处理？

2）编标时模板按含量计算，但是部分构件对应的模板含量（清单工程量）错误（多或少），结算时是否视作清单工作量按实调整处理？

3）地下室工程的某些构件模板不在规定按接触面计算的范围内，编标模板清单中有按含量的，有按接触面的，结算时如何处理？

3、2014定额P165页：十三、泵送混凝土定额中已综合考虑了输送泵车台班，布拆管及清洗人工、泵管摊销费、冲洗费。当输送高度超过30m时，输送泵车台班（含30m以内）乘以1.10；输送高度超过5Om时，输送泵车台班（含50m以内）乘以1.25；输送高度超过100m时，输送泵车台班（含100m以内）乘以1.35；******；

请问输送泵车台班（含30m内），是否含地下室和基础部分台班？

4、屋面、楼地面聚氨酯防水定额包含了阴角及管道周边无纺布处理，若实际工程取消此道工序，如何处理。

5、以下为某工程屋脊和围墙压顶的断面结构图，应建筑设计要求上下均做成工字型，请问：（1）该结构的现浇砼模板应该套“压顶模板”还是“檐沟、小型构件模板”？（2）该结构周边的水泥砂浆抹灰应该套用“门窗套、窗台、压顶抹灰”，还是“零星项目抹灰”?还是分位置套对应子目？

6、某装饰工程单价合同，标底及中标文件的总价措施项目中均有“非夜间施工照明费”，现场基本未发生该项措施，结算如何处理？

二、景观园林工程

景观工程，圆形树池四周石材铺装（见附图）套用园林3-519园路花岗石板厚50以内定额？若套用该定额时人工、材料含量、机械是否需要调整？园林工程3-519无备注说明。

《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》2007年上册 第五章楼地面及屋面防水工程对应石材面层的备注：设计弧形贴面时，其弧形部分的石材损耗可按实际调整，并按弧形图示长度每10m另外增加切割人工0.6工日，合金钢切割锯片0.14片，石料切割机0.6台班。

三、综合问题

1、2013定额中部分机械台班费用中没有机械人工含量（如污水泵等泵类机械（不是全部）、钢筋切断机、交流焊机等），有的机械台班中有人工含量，请问是如何设定的？如果签证仅有水泵抽水，是否要考虑看泵人工？如果签证在签抽水的同时又签证了运输及看泵人工，是否给予计算？

有的机械是需要人工在现场操作的，如钢筋切断机、交流焊机等，请问操作机械的用工在哪里考虑？