总  说  明

一、《江苏省城市地下综合管廊工程计价定额》(以下简称本定额)是依据国家住房和城乡建设部《城市地下综合管廊工程消耗量定额》编制。共分二册，包括：

第一册  建筑和装饰工程；

第二册安装工程。

二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准；是各地区、部门工程造价管理机构编制建设工程定额确定消耗量、编制国有投资工程投资估算、设计概算、最高投标限价的依据。

三、本定额适用于城市地下综合管廊本体(含标准段、吊装口、通风口、管线分支口、端部井等)的新建、扩建和改建工程，其他专业管线、线路套用相关的专业定额。

四、本定额以国家和有关部门发布的国家现行设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、产品标准和安全操作规程，现行工程量清单计价规范、计算规范和有关定额为依据编制，并参考了有关地区和行业标准、定额，以及典型工程设计、施工和其他资料。

五、本定额按正常施工条件，国内大多数施工企业采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织及工期进行编制。

1．设备、材料、成品、半成品、构配件完整无损，符合质量标准和设计要求，附有合格证书和实验记录。

2．正常的气候、地理条件和施工环境。

3．安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。

4．安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等均符合安装要求。

六、关于人工：

1．本定额的人工以合计工日表示，并分别列出普工、一般技工和高级技工的工日消耗量。

2．本定额的人工包括基本用工、超运距用工、辅助用工和人工幅度差。

3．本定额的人工每工日按8小时工作制计算。

4. 本定额人工中普工按苏建函价（2018）156号文件中南京地区市政三类工单价80元计算，一般技工按80×1.8=144元/工日、高级技工按80×2.6=208元/工日计算。

七、关于材料：

1．本定额中的材料包括施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转材料和其他材料。

2．本定额中材料消耗量包括净用量和损耗量。损耗量包括：从工地仓库、现场集中堆放地点(或现场加工地点)至操作(或安装)地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等，规范(设计文件)规定的预留量、搭接量不在损耗率中考虑。

3．本定额中的周转性材料按不同施工方法，不同类别、材质，计算出一次摊销量进入消耗量定额。

4．对于用量少、低值易耗的零星材料，列为其他材料。

5. 本定额采用江苏省2018年一季度材料单价。

八、关于机械：

I．本定额中的机械按常用机械、合理机械配备和施工企业的机械化装备程度，并结合工程实际综合确定。

2．本定额的机械台班消耗量是按正常机械施工工效并考虑机械幅度差综合取定。

3．凡单位价值2000元以内、使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，作为工具用具在建筑安装工程费中的企业管理费考虑，其消耗的燃料动力等列入材料。

4.  本定额机械中的人工按一般技工单价列入。

九、关于仪器仪表：

1．本定额的仪器仪表台班消耗量是按正常施工工效综合取定。

2．凡单位价值2000元以内、使用年限在一年以内的不构成固定资产的仪器仪表，不列入仪器仪表台班消耗量。

十、本定额未考虑施工与生产同时进行时降效增加费，发生时另行计算。

十一、 本定额施工用水、电是按现场有水、电考虑的。   施工用水电应由建设单位在现场装水、电表交施工单位保管使用，工程结算时扣除施工企业合同报价中的水电费。如现场无水、电时，施工企业外接水的费用及自备发电机发电的费用应另计措施费，同时扣除合同报价中的水电费。

十二、关于营改增计算方法

1、管廊定额实际使用时如果是甲供主材的用简易计税法，无甲供主材的用一般计税法。

2、用一般计税法时对机械的台班单价不计算除税价（无发票抵扣额），对周转材料不计算除税价（无发票抵扣额）。

3、本定额计价表中材料、机械台班单价按含税价列入。

十三、管廊定额与其它专业定额之间的关系：

管廊定额缺项部分可套用省站2014版其它专业（包括市政、建筑装饰、安装、古建园林等）定额的人工、材料、机械的消耗量、管理费率、利润率及其编制期的人工、材料、机械单价计算，地下管廊本体施工部分借用其它专业册定额按此规定其人工、机械消耗量分别乘以系数     （待测算）。

十四、管廊本体建筑装饰工程工程量清单执行《城市地下综合管廊工程量计算规范》（省补），管廊本体安装工程量清单编制执行《通用安装工程量计算规范》（GB 50856—2013）有关规定。

十五、除管廊顶管以外，对于无垂直运输定额子目的材料和机械，其管廊现场的垂直运输费按汽车式起重机16t（1个台班 /天）在管廊实体工期（不含土石方、打桩工期）中的使用台班费用计算，列入施工措施费中综合考虑。管廊顶管的垂直运输费在定额中考虑了。

十六、本定额注有“××以内”或“××以下”者，均包括“××”本身；“××以外”或“××以上”者，则不包括“××”本身。省补充定额号用“1-SP-××”表示。

十七、本说明未尽事宜，详见各册、章说明。