# 附录A  土石方工程

## A.1  土方工程

土方工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.1的规定执行。

表A.1 土方工程（编号：100101）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100101001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |
| 100101002 | 挖沟槽土方 |  |  |  |  |
| 100101003 | 挖基坑土方 |  |  |  |  |
| 100101004 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度 2.运距 |  | 按设计图示位置、界限以体积计算 | 1.开挖 2.运输 |

## A.2  石方工程

石方工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.2的规定执行。

表A.2 石方工程（编号：100102）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100102001 | 挖一般石方 | 1.岩石类别 2.开凿深度 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 4.场内运输 |
| 100102002 | 挖沟槽石方 |  |  |  |  |
| 100102003 | 挖基坑石方 |  |  |  |  |

## A.3  回填方及土石方运输

回填方及土石方运输工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表A.3的规定执行。

表A.3回填方及土石方运输（编号：100103）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100103001 | 回填方 | 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | m3 | 1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算 2.按设计图示尺寸以体积计算 | 1.运输 2.回填 3.压实 |
| 100103002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 2.运距 |  | 按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算 | 余方点装料运输至弃置点 |

注：渣土弃置费需考虑在余方弃置清单中。

# 附录B  支护工程

## B.1  地基处理

地基处理工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.1的规定执行。

表B.1 地基处理（编号：100201）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100201001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比 2.压实系数 3.掺加剂品种 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.分层摊铺 2.碾压、振密或夯实 3.材料运输 |
| 100201002 | 振冲桩（填料） | 地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.填充材料品种 5.废浆运距 | m | 以米计量，按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.振冲成孔、填料、振实 2.材料运输 3.泥浆外运 |
| 100201003 | 砂石桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.成孔方法 5.材料种类、级配 | m | 以米计量，按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 | 1.成孔 2.填充、振实 3.材料运输 |
| 100201004 | 水泥粉煤灰碎石桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.成孔方法 5.混合料强度等级 |  | 按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 | 1.成孔 2.混合料制作、灌注、养护 3.材料运输 |
| 100201005 | 深层搅拌桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩截面尺寸 4.水泥强度等级、掺量 |  | 按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.预搅下钻、水泥浆制作、喷浆搅拌提升成桩 2.材料运输 |
| 100201006 | 粉喷桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.粉体种类、掺量 5.水泥强度等级、石灰粉要求 |  |  | 1.预搅下钻、喷粉搅拌提升成桩 2.材料运输 |
| 100201007 | 高压水泥旋喷桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩截面 4.旋喷类型、方法 5.水泥强度等级、掺量 |  |  | 1.成孔 2.水泥浆制作、高压旋喷注浆 3.材料运输 |
| 100201008 | 石灰桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.成孔方法 5.掺合料种类、配合比 |  | 按设计图示尺寸（包括桩尖）以桩长计算 | 1.成孔 2.混合料制作、运输、夯填 |
| 100201009 | 灰土（土）挤密桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.成孔方法 5.灰土级配 |  |  | 1.成孔 2.灰土拌和、运输、填充、压实 |
| 100201010 | 地基注浆 | 1.地层情况 2.成孔深度、间距 3.浆液种类及配合比 4.注浆方法 5.水泥强度等级、用量 | m3 | 以立方米计量，按设计图示尺寸以加固体积计算 | 1.成孔 2.注浆导管制作、安装 3.浆液制作、压浆 4.材料运输 |

注.MJS工法桩参照高压水泥旋喷桩清单执行。

## B.2  基坑及边坡支护

基坑与边坡支护工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表B.2的规定执行。

表B.2 基坑与边坡支护（编号：100202）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100202001 | 咬合灌注桩 | 地层情况 2.桩长 3.桩径 4.混凝土种类、强度等级 5.部位 6.土方、废泥浆运距 | m3 | 按设计图示尺寸以立方米计算 | 1.成孔、固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、养护 3.套管压拔 4.土方、废泥浆外运 5、打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟 |
| 100202002 | 型钢桩 | 1.地层情况或部位 2.送桩深度、桩长 3.规格型号 4.桩倾斜度 5.防护材料种类 6.是否拔出 | t | 以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩机移位 3.打（拔）桩 4.接桩 5.刷防护材料 |
| 100202003 | 钢板桩 | 1.地层情况 2.桩长 3.板桩厚度 | t | 以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩机移位 3.打拔钢板桩 |
| 100202004 | 锚杆（锚索） | 1.地层情况 2.锚杆（索）类型、部位 3.钻孔深度 4.钻孔直径 5.杆体材料品种、规格、数量 6.预应力 7.浆液种类、强度等级 | t | 以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算 | 1.钻孔、浆液制作、运输、压浆 2.锚杆（锚索）制作、安装 3.张拉锚固 4.锚杆（锚索）施工平台搭设、拆除 |
| 100202005 | 土钉 | 1.地层情况 2.钻孔深度 3.钻孔直径 4.置入方法 5.杆体材料品种、规格、数量 6.浆液种类、强度等级 | m | 以米计量，按设计图示尺寸以钻孔深度计算 | 1.钻孔、浆液制作、运输、压浆 2.土钉制作、安装 3.土钉施工平台搭设、拆除 |
| 100202006 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.部位 2.厚度 3.材料品种 4.混凝土（砂浆）类别、强度等级 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.修整边坡 2.混凝土（砂浆）制作、运输、喷射、养护 3.钻排水孔、安装排水管 4.喷射施工平台搭设、拆除 |
| 100202007 | 钢筋混凝土支撑 | 1.部位 2.混凝土种类 3.混凝土强度种类 | M3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.模板（支架或支撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 100202008 | 钢支撑 | 1.部位 2.钢材品种、规格 3.活络头规格 4.探伤要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.支撑、铁件制作、安装 2.探伤 3.刷漆 4.拆除 5.运输 |

注：1.钢板桩、钢支撑使用费应列入相应清单中。

# 附录C  桩基工程

桩基工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表C.1的规定执行。

表C.1 桩基（编号：100301）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100301001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况 2.送桩深度、桩长 3.桩截面 4.桩倾斜度 5.混凝土强度等级 | m | 以米计量，按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩就位 3.桩机移位 4.沉桩 5.接桩 6.送桩 |
| 100301002 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况 2.送桩深度、桩长 3.桩外径、壁厚 4.桩倾斜度 5.桩尖设置及类型 6.混凝土强度等级 7.填充材料种类 |  |  | 1.工作平台搭拆 2.桩就位 3.桩机移位 4.桩尖安装 5.沉桩 6.接桩 7.送桩 8.桩芯填充 |
| 100301003 | 钢管桩 | 1.地层情况 2.送桩深度、桩长 3.材质 4.管径、壁厚 5.桩倾斜度 6.填充材料种类 7.防护材料种类 | t | 以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩就位 3.桩机移位 4.沉桩 5.接桩 6.送桩 7.切割钢管、精割盖帽 8.管内取土、余土弃置 9.管内填芯、刷防护材料 |
| 100301004 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况 2.空桩长度、桩长 3.桩径 4.成孔方法 5.混凝土强度种类、强度等级 | m | 以米计量，按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算 | 1.工作平台搭拆 2.桩机移位 3.护筒埋设 4.成孔、固壁 5.混凝土制作、运输、灌注、养护 6.土方、废浆外运 7.打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟 |
| 100301005 | 挖孔桩土（石）方 | 1.土（石）类别 2.挖孔深度 3.弃土（石）运距 | m3 | 按设计图示尺寸（含护壁）截面积乘以挖孔深度以立方米计算 | 1.排地表水 2.挖土、凿石 3.基底钎探 4.土（石）方外运 |
| 100301006 | 人工挖孔灌注桩 | 1.桩芯长度 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度 3.护壁厚度、高度 4.护壁材料种类、强度等级 5.桩芯混凝土种类、强度等级 | m | 按设计图示尺寸长度以米计量 | 1.护壁制作、安装 2.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 |
| 100301007 | 钻孔压浆桩 | 1.地层情况 2.桩长 3.钻孔直径 4.骨料品种、规格 5、水泥强度等级 | m | 以米计量，按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.钻孔、下注浆管、投放骨料 2.浆液制作、运输、压浆 |
| 100301008 | 灌注桩后注浆 | 1.注浆导管材料、规格 2.注浆导管长度 3.单孔注浆量 4.水泥强度等级 | M3 | 按设计注浆量以体积计算 | 1.注浆导管制作安装 2.浆液制作、运输、压浆 |
| 100301009 | 截桩头 | 1.桩类型 2.桩头截面、高度 3.混凝土强度等级 4.有无钢筋 | M3 | 以立方米计量，按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算 | 1.截桩头 2.凿平 3.废料外运 |
| 100301010 | 声测管 | 1.材质 2.规格型号 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.检测管截断、封头 2.套管制作、焊接 3.定位、固定 |

# 附录D  砌筑工程

## D.1  砖砌体

砖砌体工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表D.1的规定执行。

表D.1 砖砌体（编号：100401）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100401001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.基础类型 3.砂浆强度等级 4.防潮层材料种类 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 基础长度：外墙按外墙中心线，内墙按内墙净长线计算 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 |
| 100401002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 扣除过门窗、洞口、嵌人墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的管槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、梁垫、木砖、门窗走头、砖墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个孔洞面积小于或等于0.3m2所占的体积。凸出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、门窗套、三皮砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加，凸出墙面的砖垛并人墙体体积计算。 墙长度：外墙按外墙中心线计算，内墙按净长计算。 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |
| 100401003 | 多孔砖墙 |  |  |  |  |
| 100401004 | 空心砖墙 |  |  |  |  |
| 100401005 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位 2.砖品种、规格、强度等级 3.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 |
| 100401006 | 砖散水、地坪 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.垫层材料种类、厚度 3.散水、地坪厚度 4.面层种类、厚度 5.砂浆强度等级 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.土方挖、运、填 2.地基找平、夯实 3.铺设垫层 4.砌砖散水、地坪 5.抹砂浆面层 |
| 100401009 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.沟截面尺寸 3.垫层材料种类、厚度 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 | m | 以米计量，按设计图示以中心线长度计算 | 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 |

## D.2  砌块砌体

砌块砌体工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表D.2的规定执行。

表D.2 砌块气体（编号：100402）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100402001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 扣除过门窗、洞口、嵌人墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的管槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、梁垫、木砖、门窗走头、砖墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个孔洞面积小于或等于0.3m2所占的体积。凸出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、门窗套、三匹砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加，凸出墙面的砖垛并人墙体体积计算。 墙长度：外墙按外墙中心线计算，内墙按净长计算。 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 |
| 注：1.砌体内加筋、墙体拉结的制作、安装，应按本规范附录中相关项目编码列项。 |
| 2.砌块排列应上、下错缝搭砌，如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求，应采取压砌钢筋网片的措施，具体构造要求按设计规定。若设计无规定时，应注明由投标人根据工程实际情况自行考虑；钢筋网片按本规范附录中相应编码列项。 |
| 3.砌体垂直灰缝宽＞30mm时，采用C20细石混凝土灌实。灌注的混凝土应按本规范附录相关项目编码列项。 |

## D.3  石砌体

石砌体工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表D.3的规定执行。

表D.3 石砌体（编号：100403）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100403001 | 石基础 | 1.石料种类、规格 2.基础类型 3.砂浆强度等级 4.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 基础长度：外墙按中心线，内墙按净长计算 | 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.防潮层铺设 5.材料运输 |
| 100403002 | 石勒脚 | 1.石料种类、规格2.石表面加工要求3.勾缝要求 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算，扣除单个面积＞0.3m2的孔洞所占的体积 | 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.石表面加工 5.勾缝 6.材料运输 |
| 100403003 | 石墙 | 1.石料种类、规格 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 扣除过门窗、洞口、嵌人墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的管槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、梁垫、木砖、门窗走头、砖墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个孔洞面积小于或等于0.3m2所占的体积。凸出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、门窗套、三匹砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加，凸出墙面的砖垛并人墙体体积计算。 墙长度：外墙按外墙中心线计算，内墙按净长计算。 | 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.石表面加工 5.勾缝 6.材料运输 |
| 100403004 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝 7.材料运输 |
| 100403005 | 石护坡 | 1.垫层材料种类、厚度 2.石料种类、规格 3.护坡厚度、高度 4.石表面加工要求 5.勾缝要求 6.砂浆强度等级、配合比 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.石表面加工 5.勾缝 6.材料运输 |
| 100403006 | 石台阶 |  |  |  | 1.铺设垫层 2.石料加工 3.砂浆制作、运输 4.砌石 5.石表面加工 6.勾缝 7.材料运输 |
| 100403007 | 石坡道 |  | m2 | 按设计图示以水平投影面积计算 |  |
| 100403008 | 石地沟、明沟 | 1.沟截面尺寸 3.土壤类别、运距 4.垫层材料种类、厚度 5.石料种类、规格 6.石表面加工要求 7.勾缝要求 8.砂浆强度等级、配合比 | m | 按设计图示以中心线长度计算 | 1.土方挖、运 2.砂浆制作、运输 3.铺设垫层 4.砌石 5.石表面加工 6.勾缝 7.回填 8.材料运输 |

## D.4 垫层

垫层工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表D.4的规定执行。

表D.4 垫层（编号：100404）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100404001 | 垫层 | 垫层材料种类、配合比、厚度 | m3 | 按设计图示尺寸以立方米计算 | 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 |
| 注：1.除混凝土垫层应按本规范附录中相关项目编码列项外，没有包括垫层要求的清单项目应按本表垫层项目编码列项。 |

# 附录E  混凝土

## E.1  现浇混凝土

现浇混凝土工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表E.1的规定执行。

表E.1 现浇混凝土（编号：100501）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100501001 | 混凝土垫层 | 混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 100501002 | 混凝土底板 | 1.截面形式、尺寸 2.混凝土强度等级 |  |  |  |
| 100501003 | 混凝土墙（中隔墙、侧墙、边墙） | 1.部位 2.截面形式、尺寸 3.混凝土强度等级 |  |  | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 100501004 | 混凝土顶板 | 1.截面形式、尺寸 2.混凝土强度等级 |  |  | 1.模板制作、安装、拆除 2.支架安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 100501005 | 混凝土柱 | 1.部位 2.截面形式、尺寸 3.混凝土强度等级 |  | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋，预埋铁件所占体积。型钢混凝土柱扣除构件内型钢所占体积 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 100501006 | 混凝土梁 | 1.部位 2.截面形式、尺寸 3.混凝土强度等级 |  | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。型钢混凝土梁扣除构件内型钢所占体积 | 1.模板制作、安装、拆除 2.支架安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 100501007 | 混凝土楼梯 | 1.结构形式 2.底板厚度 3.混凝土强度等级 | m2 | 以平方米计量，按设计图示尺寸以水平投影面积计算 |  |
| 100501008 | 现浇混凝土其他构件 | 1.部位 2.截面形式、尺寸 3.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护 |

## E.2  预制钢筋混凝土

预制混凝土工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表E.2的规定执行。

表E.2 预制钢筋混凝土（编号：100502）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100502001 | 预制钢筋混凝土管廊 | 1.截面尺寸 2.混凝土强度等级 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 成品构件 运输、安装 |
| 100502002 | 管廊接缝 | 1.材质 2.工艺要求、接口形式 | m | 按设计图示管廊横断面壁厚中心线周长以米计算 | 接缝安装 |
| 100502003 | 预制混凝土其他构件 | 1.部位 2.截面形式、尺寸 3.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 |  |

## E.3  钢筋

钢筋工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表E.3的规定执行。

表E.3 钢筋（编号：100503）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100503001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 2.钢筋规格 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.制作 2.运输 3.安装 |
| 100503002 | 预制构件钢筋 |  |  |  |  |
| 100503003 | 钢筋网片 |  |  |  |  |
| 100503004 | 钢筋笼 |  |  |  | 1.钢筋笼制作、运输 2.钢筋笼安装 3.焊接（绑扎） |
| 100503006 | 后张法预应力钢筋（钢丝束、钢绞线） | 1.部位 2.预应力筋种类 3.预应力筋规格 4.锚具种类、规格 5.砂浆强度等级 6.压浆管材质、规格 |  |  | 1.预应力筋孔道制作、安装 2.锚具安装 3.预应力筋制作、张拉 4.安装压浆管道 5.孔道压浆 |
| 100503007 | 型钢 | 1.材料种类 2.材料规格 |  |  | 1.制作 2.运输 3.安装、定位 |
| 100503008 | 植筋 | 1.材料种类 2.材料规格 3.植入深度 4.植筋胶品种 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.定位、钻孔、清孔 2.钢筋加工成型 3.注胶、植筋 4.抗拔试验 5.养护 |
| 100503009 | 预埋铁件 | 1.材料种类 2.材料规格 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.制作 2.运输 3.安装 |
| 100503010 | 高强螺栓 |  | 套 | 按设计图示数量计算 |  |
| 100503011 | 机械连接 | 1.连接方式 2.螺纹套筒种类 3.规格 | 个 | 按数量计算 | 1.钢筋套丝 2.套筒连接 |

# 附录F  金属结构工程

## F.1  钢构件

钢构件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表F.1的规定执行。

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100601001 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格 2.螺栓种类 3.防火要求 | t | 按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |
| 100601002 | 钢走道 |  |  |  |  |
| 100601003 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格 2.钢梯形式 3.螺栓种类 4.防火要求 |  |  |  |
| 100601004 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格 2.防火要求 |  |  |  |

# 附录F  门窗工程

## F.1  金属门

现浇混凝土工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表F.1的规定执行。

表F.1 金属门（编号：100601）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100601001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 | m2 | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |
| 100601002 | 彩板门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 |  |  |  |
| 100601003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 |  |  |  |
| 100601004 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 |  |  | 1.门安装 2.五金安装 |
| 注：1.金属门应区分金属平开门、金属推拉门、金属地弹门、全玻门（带金属扇框）、金属半玻门（带扇框）等项目，分别编码列项。 2.铝合金门五金包括：地弹簧、门锁、拉手、门插、门铰、螺丝等。 3.金属门五金包括L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、防盗门机、门眼（猫眼）、门碰珠、电子锁（磁卡锁）、闭门器、装饰拉手等。 4.以樘计量，项目特征必须描述洞口尺寸，没有洞口尺寸必须描述门框或扇外围尺寸，以平方米计量，项目特征可不描述洞口尺寸及框、扇的外围尺寸。 5.以平方米计量，无设计图示洞口尺寸，按门框、扇外围以面积计算。 |

## F.2  金属卷帘（闸）门

金属卷帘（闸）门工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表F.2的规定执行。

表F.2 金属卷帘（闸）门（编号：100602）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100602001 | 金属卷帘（闸）门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门材质 3.启动装置品种、规格 | m2 | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 |
| 100602002 | 防火卷帘（闸）门 |  |  |  |  |
| 注：1.以樘计量，项目特征必须描述洞口尺寸；以平方米计量，项目特征可不描述洞口尺寸。 |

## F.3  特种门

特种门工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表F.3的规定执行。

表F.3 特种门（编号：100603）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100603001 | 特种门 |  | m2 | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.五金配件安装 |
| 注：1.特种门应区分保温门、变电室门、隔音门、防射线门、人防门等项目，分别编码列项。 2.以樘计量，项目特征必须描述洞口尺寸，没有洞口尺寸必须描述门框或扇外围尺寸；以平方米 计量，项目特征可不描述洞口尺寸及框、扇的外围尺寸。 3.以平方米计量，无设计图示洞口尺寸，按门框、扇外围以面积计算。 |

## F.4  其他门

其他门工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表F.4的规定执行。

表F.4 其他门（编号：100604）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100604001 | 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.框材质 4.玻璃品种、厚度 | m2 | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.五金配件安装 |
| 100604002 | 电子感应门 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 5.启动装置的品种、规格 6.电子配件品种、规格 | m2 | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 |
| 注：1.以樘计量，项目特征必须描述洞口尺寸，没有洞口尺寸必须描述门框或扇外围尺寸；以平方米计量，项目特征可不描述洞口尺寸及框、扇的外围尺寸。 2.以平方米计量，无设计图示洞口尺寸，按门框、扇外围以面积计算。 |

## F.5  金属窗

金属窗工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表F.5的规定执行。

表F.5金属窗（编号：100605）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100605001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 | m2 | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 |
| 100605002 | 金属防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  |  |  |
| 100605003 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质 3.玻璃（百叶）品种、厚度 |  |  | 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 |
| 100605004 | 金属纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸 2.框材质 3.窗纱材料品种、规格 |  |  |  |
| 100605005 | 金属格栅窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 2.框外围尺寸 3.框、扇材质 |  |  |  |
| 100605006 | 彩板窗 | 1.门代号及洞口尺寸 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 |  |  | 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 |
| 注：1.金属窗、金属格栅窗应区分金属组合窗、防盗窗等项目，分别编码列项。 2.以樘计量，项目特征必须描述洞口尺寸，没有洞口尺寸必须描述窗框外围尺寸；以平方米计量，项目特征可不描述洞口尺寸及框的外围尺寸。 3.以平方米计量，无设计图示洞口尺寸，按窗框外围以面积计算。 4.金属窗五金包括：折页、螺丝、执手、卡锁、铰拉、风撑、滑轮、滑轨、拉把、拉手、角码、牛角制等。 |

# 附录G  防水工程

防水工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表G.1的规定执行。

表G.1  防水工程（编号：100701）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100701001 | 卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数 3.防水做法 | m2 | 1.按设计图示尺寸以面积计算 2.扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积 3.不扣除柱、垛、间壁墙及单个0.3m2以内的孔洞所占面积 | 1.清理基层 2.刷基底处理剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 |
| 100701002 | 涂料防水 | 1.防水涂料品种 2.涂料厚度、遍数 3.增强材料种类 4.反边高度 |  |  | 1.清理基层 2.调配涂料 3.铺布、喷涂防水层 |
| 100701003 | 板材防水 | 1.防水板板品种 2.板材厚度 3.板材面积 |  |  | 1.清理基层 2.铺设防水层 3.收口、压条 |
| 100701004 | 刚性防水 | 1.防水层做法 2.砂浆厚度、配合比 3.反边高度 |  |  | 1.清理基层 2.调制砂浆 3.设置分格缝、灌缝膏 4.砂浆制作、运输、摊铺 5.压实、抹光、养护 |
| 100701005 | 变形缝 | 1.嵌缝材料种类 2.止水带材料种类 3.盖缝材料 4.防护材料种类 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.清理基层 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料 |

# 附录H  装饰工程

## H.1  廊内地面找平、整体及块料面层

廊内地面找平、整体及块料面层工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表H.1的规定执行。

表H.1地面找平、整体及块料面层（编号：100801）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100801001 | 水泥砂浆地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.素水泥浆遍数 3.面层厚度、砂浆配合比 4.面层做法要求 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。 扣除凸出地面构筑物、设备基础、廊内铁道、地沟等所占面积，不扣除隔墙及单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。门洞、空圈的开口部分不增加面积。 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 |
| 100801002 | 细石混凝土地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.面层厚度、混凝土强度等级 |  |  | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 |
| 100801003 | 自流坪地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度 2.界面剂材料种类 3.中层漆材料种类、厚度 4.面漆（浆）材料种类、厚度 5.面层材料种类 |  |  | 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆（浆） 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 |
| 100801004 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | 按设计图示尺寸以面积计算。 门洞、空圈等开口部分并入相应的工程量内。 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |
| 注：1.水泥砂浆面层处理是拉毛还是提浆压光应在面层做法要求中描述。 2.地面混凝土垫层另按附录规范垫层项目编码列项。 |

## H.2  墙、柱面装饰

墙、柱面装饰工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表H.2的规定执行。

表H.2墙、柱面装饰（编号：100802）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100802001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。 1．内墙面、墙裙抹灰面积应扣除门窗洞口和单个面积大于0.3m2以上的空圈所占的面积，不扣除踢脚线及单个面积小于或等于0．3m2的孔洞和墙与构件交接处的面积。且门窗洞口、空圈、孔洞的侧壁面积亦不增加，附墙柱的侧面抹灰应并入墙面、墙裙抹灰工程量内计算。 2．内墙面、墙裙的长度以主墙间的图示净长计算，墙面高度按廊内地面至天棚底面净高计算，墙面抹灰面积应扣除墙裙抹灰面积，如墙面和墙裙抹灰种类相同者，工程量合并计算。 3．外墙抹灰面积按垂直投影面积计算，应扣除门窗洞口、外墙裙(墙面和墙裙抹灰种类相同者应合并计算)和单个面积大于0.3m2的孔洞所占面积，不扣除单个面积小于或等于0.3m2的孔洞所占面积，门窗洞门及孔洞侧壁面积亦不增加。附墙柱侧面抹灰面积应并人外墙面抹灰工程量内。 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 100802002 | 墙面勾缝 | 1.勾缝类型 2.勾缝材料种类 |  |  | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.勾缝 |
| 100802003 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | 1.柱面抹灰：按设计图示柱断面周长乘高度以面积计算 2.梁面抹灰：按设计图示梁断面周长乘长度以面积计算 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝 |
| 100802004 | 墙、柱、梁面砂浆找平 | 1.墙、柱（梁）体类型 2.找平的砂浆厚度、配合比 |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 |
| 100802005 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 100802006 | 墙、柱面喷刷涂料 | 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 |  | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |
| 注：1.墙、柱（梁）面抹石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰浆、石膏灰浆等按本表中墙、柱（梁）面一般抹灰分别编码列项。 2.抹灰工程的“零星项目”适用于各种池槽、花台、台阶侧面以及小于或等于0.5m2的其他各种零星抹灰。 3.喷刷墙面涂料部位要注明内墙或外墙。 |

## H.3  天棚装饰工程

天棚装饰工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表H.3的规定执行。

表H.3墙、天棚装饰工程（编号：100803）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100803001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型 2.抹灰厚度、材料种类 3.砂浆配合比 | m2 | 按设计结构尺寸以展开面积计算天棚抹灰。 不扣除间壁墙、垛、柱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入顶板面积内，板式楼梯底面抹灰面积(包括踏步、休息平台以及小于或等于500mm宽的楼梯井)按水平投影面积乘以系数1．15计算，锯齿形楼梯底板抹灰面积(包括踏步、休息平台以及≤500mm宽的楼梯井)按水平投影面积乘以系数1．37计算。 | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 |
| 100803002 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 |  |  | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |

# 附录I   排管工程

排管工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表I.1的规定执行。

表I.1排管工程（编号：100901）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100901001 | 碳钢管铺设 | 1.管材材质 2.管材规格 3.埋设深度 4.防腐、保温要求 5.压力等级 6.垫层厚度、材料品种、强度 基础断面形式、混凝土强度、石料最大粒径 | m | 按设计图示管道中心线长度以延长米计算（支管长度从主管中心到支管未端交接处的中心）。不扣除管件、阀门、法兰所占的长度。 新旧管连接时，计算到碰头的阀门中心处。 | 1.垫层铺筑 2.混凝土基础浇筑 3.混凝土管座浇注 4.管道防腐、保温 5.管道铺设 6.管道接口 7.检测及试验 8.消毒冲洗或吹扫 |
| 100901002 | 钢管件安装 | 1.管件类型 2.管径、壁厚 3.压力等级 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.制作 2.安装 |
| 100901003 | 碳素钢板卷管安装 | 1.材质 2.规格 3.焊接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 |
| 100901004 | 碳素钢板卷管件 | 1.材质 2.规格 3.连接方法 4.补强圈材质、规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 |
| 100901005 | 塑料管安装 | 1.材质 2.规格 3.连接方法 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 5.脱脂设计要求 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 |
| 100901006 | 塑料管管件 | 1.材质 2.规格 3.连接方法 4.接口材料 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
| 100901007 | 混凝土管道铺设 | 1.管有筋无筋 2.规格 3.埋设深度 4.接口形式 5.垫层厚度、材料品种、强度 6.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径 | m | 按设计图示管道中心线长度以延长米计算，不扣除管件、阀门所占的长度 | 1.垫层铺筑 2.混凝土基础浇筑 3.管道防腐 4.管道铺设 5.管道接口 6.混凝土管座浇筑 7.预制管枕安装 8.检测及试验 9.冲洗消毒或吹扫 |

# 附录J   预制箱体顶进工程

预制箱体顶进工程分部分项工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表K.1的规定执行。

表K.1预制箱体顶进工程（编号：101001）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001001 | 洞口拆除 | 1.结构形式 2.强度等级 | m3 | 按设计断面乘厚度以体积计算 | 1.拆除 2.清理 3.运输 4.弃置费用 |
| 101001002 | 设备底座安、拆 | 1.部位 2.材质 | 座 | 按安拆部位以数量计算 | 1.制作 2.安装 3.拆除 4.运输 |
| 101001003 | 顶进后座安、拆 | 1.材质 2.规格 3.填缝混凝土标号 | 套 | 按设计安拆数量计算 | 1.制作 2.安装 3.缝隙填塞 4.拆除 5.运输 |
| 101001004 | 顶进设备安、拆 | 1.导向架、U型顶铁、回型顶铁材质、规格 2.油压系统规格 3.千斤顶规格 | 套 | 按设计安拆数量计算 | 1. 导向架、U型顶铁、回型顶铁制作、安装 2.油压系统安装 3.千斤顶安装 4. 监控系统安装 5.调试 6.拆除 7.运输 |
| 101001005 | 掘进机安、拆 | 1.掘进机规格 2.止退架材质、规格 3.泥浆制作循环系统的配置 4.监控系统的配置 | 套 | 按设计安拆数量计算 | 1.掘进机组装 2.止退架制作、安装 3.监控系统安装 4.泥浆制作循环系统安装 5.调试 6.拆除 7.运输 |
| 101001006 | 预制箱体顶进 | 1.预制箱体材质、规格 2.顶进工作方式 3.土壤类别 4.触变泥浆要求 5.接缝处理要求 6.接力顶进措施 7.触变泥浆置换要求 8.检测及试验要求 | m | 按设计图示预制箱体中心线以长度计算，不扣除接缝所占长度。 | 1.箱体制作、运输、安装 2.土体改良、掘进机掘进 3.土方运输及提升 4.箱体顶进 5.接力顶住制作、安装、拆除、运输 6.触变泥浆制作、注浆 7.设备调向 8.纠偏、监测 9.接缝处理 10.触变泥浆置换 11.泥浆、土方外运、弃置 12.洞口止水 13.箱体检测及试验 |
| 101001007 | 中继间箱体顶进 | 1.中继间箱体材质、规格、每个节段长度 2.顶进工作方式 3.土壤类别 4.触变泥浆要求 5.接缝处理要求 6.触变泥浆置换要求 7.检测及试验要求 | 节 | 按设计图示中继间节段数量计算 | 1.箱体制作、运输、安装及附属设备安、拆 2.土体改良、掘进机掘进 3.土方运输及提升 4.箱体顶进 5. 触变泥浆制作、注浆 6.设备调向 7.纠偏、监测 8.接缝处理 9.触变泥浆置换 10.泥浆、土方外运、弃置 11.箱体检测及试验 |
| 注：洞内临时设施不单独列项，可套用措施费相应清单。 |

# 附录K   措施项目

措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。通用措施项目可按表J.1选择列项，专业工程的措施项目可按附录中规定的项目选择列项。若下表未列的项目，可根据工程实际情况补充。

## K.1  脚手架工程

脚手架工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表K.1的规定执行。

表K.1  脚手架工程（编号：101101）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101101001 | 墙面脚手架 | 墙高 | m2 | 按墙面水平边线长度乘以墙面砌筑高度计算 | 1.清理场地 2.搭设、拆除脚手架、安全网 3.材料场内外运输 |
| 101101002 | 柱面脚手架 | 1.柱高 2.柱结构外围周长 |  | 按柱结构外围周长乘以柱砌筑高度计算 |  |
| 101101003 | 仓面脚手架 | 1.搭设方式 2.搭设高度 |  | 按仓面水平面积计算 |  |
| 101101004 | 沉井脚手架 | 沉井高度 |  | 按井壁中心线周长乘以井高计算 |  |
| 101101005 | 井字架 | 井深 | 座 | 按设计图示数量计算 | 1.清理场地 2.搭、拆井字架 3.材料场内外运输 |
| 注：各类井的井深按井底基础以上至井盖顶的高度计算。 |

## K.2  便道及便桥

便道及便桥工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表K.2的规定执行。

表K.2  便道及便桥（编码：101102）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101102001 | 便道 | 1.结构类型 2.材料种类 3.宽度 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理 |
| 101102002 | 便桥 | 1.结构类型 2.材料种类 3.跨径 4.宽度 | 座 | 按设计图示数量计算 | 1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理 |

注：1.便道包括现场与公路（市政道路）的连接道路、管廊工程施工需要的沿线道路等。

2.便桥主要用于施工车辆通行，交通疏解的便桥另列分部分项清单。

## K.3  廊内临时设施

廊内临时设施工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表K.3的规定执行。

表K.3  廊内临时设施（编码：101103）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101103001 | 廊内通风设施 | 1.单仓管廊长度 2.管廊断面尺寸 3.使用时间 4.设备要求 | m | 以米计量，按管廊图示长度乘以仓数按延长米计算 | 1.线路铺设、架设 2.设备安装 3.保养维护 4.拆除、清理 5.材料场内外运输 |
| 101103002 | 廊内供水设施 |  |  |  |  |
| 101103003 | 廊内供电及照明设施 |  |  |  |  |
| 101103004 | 廊内外轨道铺设 | 1.单仓管廊长度 2.管廊断面尺寸 3.使用时间 4.管廊要求 |  | 以米计量，按管廊图示长度乘以铺轨的仓数按延长米计算 | 1.线路及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料场内外运输 |
| 注：单仓指一个封闭的管廊空间。 |

## K.4  大型机械设备及进出场安拆

大型机械设备进出场及安拆工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表K.4的规定执行。

表K.4  大型机械设备及进出场安拆（编码：101104）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101104001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台.次 | 按使用机械设备的数量计算 | 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。 |
| 101104002 | 掘进机摊销费 | 机械设备规格型号 | 台 | 掘进机摊销费=掘进机原值*70%-项目掘进机折旧费 |  |
| 101104003 | 垂直运输费 | 汽车式起重机16t | 台 | 按在管廊实体工程工期天数（不含土石方、打桩工期）乘以1个台班单价 /天计算 |  |

注：管廊顶管的垂直运输费已在定额中考虑了。

## K.5  施工排水、降水

施工排水、降水工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表K.5的规定执行。

表K.5  施工排水、降水（编码：101105）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101105001 | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m | 按设计图示尺寸以钻孔深度计算 | 1.准备钻孔机械、埋设护筒、钻机就位；泥浆制作、固壁；成孔、出渣、清孔等 2.对接上、下井管（滤管），焊接，安放，下滤料，洗井，连接试抽等 |
| 101105002 | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜 | 按排、降水日历天数计算 | 1.管道安装、拆除，场内搬运等。 2.抽水、值班、降水设备维修等 |

## K.6  处理、监测、监控

处理、监测、监控工程量清单项目设置、工作内容及包含范围，应按表K.6的规定执行。

表K.6  处理、监测、监控（编码：101106）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101106001 | 地下管线交叉处理 |  | 项 |  | 1.悬吊 2.加固 3.其他处理措施 |
| 101106002 | 施工监测、监控 |  | 项 |  | 1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行周边环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量 |
| 注：地下管线交叉处理指施工过程中对现有施工场地范围内各种地下交叉管线进行加固及处理所发生的费用，但不包括地下管线或设施改、移发生的费用。 |

## K.7  安全文明施工及总价措施项目

安全文明施工及其他措施项目工程量清单项目设置、工作内容及包含范围，应按表K.7的规定执行。

表K.7 总价措施项目(101107)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101107001 | 安全文明施工 |  | 项 |  | 为满足施工安全、文明施工以及环境保护、职工健康生活所需要的各项费用。本项为不可竞争费用。 ①环境保护包含范围：现场施工机械设备降低噪音、防扰民措施费用；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用；工程防扬尘洒水费用；土石方、建筑废渣外运车辆冲洗、防洒漏等费用；现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用；其他环境保护措施费用。 ②文明施工包含范围：“五牌一图”的费用；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰费用；现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖费用，建筑物内临时便溺设施费用；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用；现场生活卫生设施费用；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用；生活用洁净燃料费用；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用；施工现场操作场地的硬化费用；现场绿化费用、治安综合治理费用、现场电子监控设备费用；现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用；用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用；其他文明施工措施费用。 ③安全施工包含范围：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传的费用；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护的费用；施工安全用电的费用，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用；建筑工地起重机械的检验检测费用；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用；施工安全防护通道的费用；工人的安全防护用品、用具购置费用；消防设施与消防器材的配置费用；电气保护、安全照明设施费；其他安全防护措施费用。 |
| 101107002 | 夜间施工 |  | 项 |  | 规范、规程要求正常作业而发生的夜班补助、夜间施工降效、夜间照明设施的安拆、摊销、照明用电以及夜间施工现场交通标志、安全标牌、警示灯安拆等费用。 |
| 101107003 | 二次搬运 |  | 项 |  | 由于施工场地限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运费用。 |
| 101107004 | 冬雨季施工 |  | 项 |  | 在冬雨季施工期间所增加的费用。包括冬季作业、临时取暖、建筑物门窗洞口封闭及防雨措施、排水、工效降低、防冻等费用。不包括设计要求混凝土内添加防冻剂的费用。 |
| 101107005 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 |  | 在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施。 |
| 101107006 | 已完工程及设备保护 |  | 项 |  | 对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用。 |
| 101107007 | 临时设施费 |  | 项 |  | 施工企业为进行工程施工所必须的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的搭设、使用、拆除等费用。 ①临时设施包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工场等。 ②管廊工程施工现场在定额基本运距（管廊本体沿边起50米）范围内的临时给水、排水、供电、供热线路（不包括变压器、锅炉等设备）、临时道路和轨道垫层等。不包括交通疏解分流通道、现场与公路（市政道路）的连接道路、管廊工程沿线的护栏（围挡），也不包括单独为管廊工程施工需要设置的沿线道路。 建设单位同意在施工就近地点临时修建混凝土构件预制场所发生的费用，应向建设单位结算。 |
| 101107008 | 赶工措施费 |  | 项 |  | 发包人要求实际工期比合同工期提前时，施工企业为缩短工期所发生的费用。 |
| 101107009 | 工程按质论价 |  | 项 |  | 施工合同约定质量标准超过国家规定，施工企业完成工程质量达到经有权部门鉴定或评定为优质工程所必须增加的施工成本费。 |
| 101107010 | 特殊条件下施工增加费 |  | 项 |  | 清除地下不明障碍物。 |
| 注：特殊条件下施工增加费项目应根据工程实际情况计算措施项目费用。 |